RIDER TECHNICZNY:

| Kanał | Nazwa | Mic/Linia | Peryferia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stopa | Alesis DM5 (trigger, linia, Di Box) | Di Box |
| 2 | Stopa | (opcja) AKG D112 | Kompresor |
| 3 | Werbel | Shure SM57 | Kompresor |
| 4 | Hi-Hat | Audio-Technika ATM 33a |  |
| 5 | Tom 1 | Sennheiser e602 | Bramka |
| 6 | Tom 2 | Sennheiser e602 | Bramka |
| 7 | Tom 3 | Sennheiser e602 | Bramka |
| 8 | Tom 4 | Sennheiser e602 | Bramka |
| 9 | Floor Tom 4 | Sennheiser e602 | Bramka |
| 10 | Overhead R | AKG C430 |  |
| 11 | Bas | Linia (Di Box) | Di Box |
| 12 | Bas | (opcja) AKG D112 | Kompresor |
| 13 | Gitara | ElectroVoice N/D 468 /Shure SM57 |  |
| 14 | Wokal | Shure SM58 Wireless | Kompresor, Pogłos |

Marki i modele mikrofonów – sugerowane. Mogą być zamienniki o zbliżonej charakterystyce. Mikrofon wokalowy: bezprzewodowy. W małych pomieszczeniach można ograniczyć nagłośnienie perkusji do stopy, werbla i hi-hatu.

PA i monitory: Preferowane ElectroVoice lub Mayer Sound, ale mogą być inne popularne marki. Moc systemu musi być dopasowana do pomieszczenia lub terenu, na którym ma odbywać się koncert. Konsoleta FOH min. 16 kanałów + 4 x BUS stereo dla efektu. Zestaw peryferiów: korektory graficzne dla systemu PA oraz wszystkich linii monitorowych (preferowany korektor DBX 2231), pogłos (najlepiej TC M-One XL) i 8 kanałów kompresora/bramki (najlepiej DBX 166). Min. liczba linii monitorowych: 2, preferowane: 4. Minimalna liczba monitorów: 2, preferowane: 4. Najlepszą opcją jest osobna konsola do monitorów obsługiwana przez realizatora z firmy dostarczającej sprzęt.

Uziemione gniazda 230~V: 10 sztuk. Po pięć sztuk na stronę.

Scena: Wymiary oczekiwane: 6x4 m; gdy na zewnątrz: + zadaszenie. Nośność min.: 200 kg/m2

Światła: Powinny w dobry sposób oświetlać muzyków na scenie. Mile widziana maszyna do dymu i światła LED.

Garderoba: Samodzielna garderoba z krzesłami, stołem, lustrem, WC i oświetleniem. Na imprezach plenerowych może to być stale nadzorowany namiot (tylko do dyspozycji zespołu).